Состав изделия:

1. Каркас                       - 1 шт.

2. Тент тканевый           - 1 шт.

2а. Мягкие элементы    - 1 комплект. Комплект состоит из трех мягких элементов (со съемными подголовниками) и двух боковин.

Состав каркаса.

| 3. Опора передняя - 2 шт. 4. Опора задняя - 2 шт. 5. Дуга опорная - 1 шт. 6. Сиденье - 1 шт. 7. Спинка - 1 шт. 8. Боковина правая - 1 шт. 9. Боковина левая - 1 шт. 10. Дуга - 1 шт. 11. Дуга - 1 шт. 12. Дуга тента - 2 шт. 13. Поперечка тента - 2 шт. 14. Фиксатор - 2 шт. 15. Цепь - 2 шт. 16. Узел крепления - 3 шт. 17. Подножник - 4 шт. 19 . Крючок - 2 шт. | 20. Крюк - 2 шт. 21. Полка - 2 шт. 22. Пружинный подвес - 2 шт. 23. Заглушка - 2 шт. 24. Заглушка - 2 шт. 25. Заглушка - 4 шт. 26. Колпачок - 14 шт. 27. Колпачок - 4 шт. 28. Колпачок - 12 шт. 29. Болт М8х80 - 6 шт. 30. Болт М8х90 - 2 шт. 31. Болт М10х120 - 4 шт. 32. Болт М6х75 - 4 шт. 33. Шуруп М6,3х25 - 8 шт. 34. Винт М6х50 - 2 шт. 35. Винт М8х65 - 2 шт. | 36. Винт М8х75 - 4 шт. 37. Гайка М6 - 18 шт. 38. Гайка М8 - 14 шт. 39. Гайка М10 - 4 шт. 40. Шайба 6 - 40 шт. 41. Шайба 8 - 14 шт. 42. Шайба 10 - 4 шт. 45. Фиксатор - 2 шт. Узел А (в сборе) -2 шт. 46. Кронштейн - 1 шт. 47. Опора дуги - 2 шт. 48. Рукоятка - 1 шт. 49. Крышка - 1 шт. 50. Болт М8х45 - 1 шт. |
| --- | --- | --- |

Подготовка изделия к использованию.

При сборке качелей гайки предварительно наживите на болты, винты, и только после полной сборки затяните до упора.

Снимите упаковку, проверьте комплектность.

На опоры передние поз.3  и задние поз.4  установите подножники поз.17, закрепив их шурупами поз.33 и шайбами поз. 40.  Установите дугу опорную поз.5 в опоры передние и соедините их с опорами задними болтами поз.31, гайками поз.39, шайбами поз.42. Опоры передние и задние соедините дугой поз.11, присоединив ее болтами поз.30 и 29, гайками поз.38, шайбами поз. 41. К опорам задним присоедините дугу поз.10 болтами поз.29, гайками поз.38, шайбами поз. 41.

На дугу поз.10 установите фиксаторы поз.14, закрепив их гайками поз.37 и шайбами поз.40 .

Полки поз.21 установите на опоры передние, закрепив их болтами поз.32, гайками поз.37 и шайбами поз.40.

Узел А (2 шт.) присоедините к опорам задним поз.4 при помощи винтов поз.36, гаек поз.38 и шайб поз.41.

Дуги тента поз.12 и поперечки тента поз.13 проденьте в планки тканевого тента поз.2 и соедините между собой. Карманы тента поз.2 оденьте на углы тента. Дуги собранного тента вставьте в опоры дуг поз.47 узла А и закрепите их рукоятками поз.48.

Спинку поз.7 и сиденье поз.6 соедините между собой при помощи узлов крепления поз.16, гаек поз.37, и шайб поз.40. На спинку закрепите фиксаторы поз. 45  с цепями поз.15 винтами поз.34, гайками поз.37 и шайбами поз.40. На соединенное сиденье со спинкой  закрепите боковины правую поз.8 и левую поз.9 (правая отличается от левой расположением пуклевок, при сборке пуклевки должны быть расположены снаружи, под головки винтов) винтами поз.35, крюками поз.20, гайками поз.38, шайбами поз.41. В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы поз.22 с левой стороны качелей - сзади дуги опорной,  с  правой  стороны -  спереди.  На пружинные подвесы зацепите боковины с сиденьем и спинкой.

Опоры задние, дуги поз.10, поз.11, боковины, заглушите заглушками поз.24, поз.25,поз 23. На головки болтов и гаек наденьте колпачки поз.26, поз.27, поз.28.

Мягкие элементы поз.2а закрепите на сиденье и боковинах качелей.

-  Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь, меняя звенья на крючке.

-  Для фиксации сиденья необходимо фиксатор поз.14 зацепить за крюк поз.20 установленный на боковине.

-  Для фиксации сиденья в разложенном положении снимите цепь с крючка поз.19, опустите спинку на дугу поз.10  и  защелкните фиксаторами поз.45.