Паспорт и руководство по эксплуатации

Парогенератор «Термо МАКСИ», тип ПГН

Малогабартиный

Для Кедровых бочек,

г. Москва

Для вашей безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Данный электроприбор не должен использоваться лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями по его пользованию, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения, относительно использования электроприбора.

Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Питание, в/Гц...........................................................................220/50

  - Мощность, кВт...............................................................................1,2

  - Объём бака, л..................................................................................2,0

  - Расход воды в режиме кипения л/час...........................................1,5

  - Время выхода в режим «Пар»,мин.............................................10,0

  - Габариты: …………...................................~ 21х21х18см., вес: ~1,5 кг.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА

2.1. Подключение парогенератора производить только к трехпроводной (фаза, ноль, «земля») сети электропитания.

2.2. Допустимо использование бытовой сети с заземлённой розеткой и сечением подводящего провода 3 х 1.5.

Все части парогенератора заземлены конструктивно. Шина «земля» выведена на вилку электропитания. При наличии в рабочем помещении трёх проводной сети отдельного заземления парогенератора не требуется.

2.3.Установить парогенератор на невысокий стул или на пол рядом с бочкой.

2.4.Соединить выходной паропровод парогенератора с паропроводом внутри бочки, к которому присоединена аромаемкость.

2.5.Залить фильтрованную воду в бак парогенератора не более 1,5 литров (для быстрого закипания, возможно добавление горячей воды из чайника).

2.6.Загрузить фитосбор в аромаемкость под ситечко и закрыть крышку аромаемкости.

2.7.Подключить парогенератор к сети электропитания. Включить кнопку сбоку парогенератора. Включить кнопку питания на терморегуляторе парогенератора и установить кнопкой  требуемую мощность. Оптимально подходит ~7-8, если перевести в градусы, то t в это время находится на уровне 45-47С. Поставить таймер на 20 мин. Если в процессе процедуры будет очень жарко, снизить мощность до уровня 4-5.

2.8.При нормальном уровне воды парогенератор будет выдавать достаточное количество пара.

2.9.Через 8-10 минут ПГ войдёт в режим работы «пар»

2.10.Не допускать испарения воды полностью в баке. При испарении воды, ниже минимального  уровня, сработает защита от перегрева и парогенератор подаст сигнал.

2.11.Внимание!!!

- Прежде чем сделать повторный запуск, необходимо в бак залить горячую воду.

2.12.В том случае, когда вода в баке парогенератора подходит к нижнему уровню, ЗАПРЕЩЕНО!!! Сразу открывать крышку!!! Нужно выключить парогенератор, подождать минут 5 и только потом открывать крышку и доливать воду. В парогенератор обязательно нужно доливать только горячую воду, чтобы не было перепада температуры холод/жар.

2.13.Для нормальной работы ПГ в течение гарантийного срока и далее рекомендуем использовать только фильтрованную воду (защита от накипи)

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1.Периодически (в зависимости от интенсивности использования) промывать бак ПГ чистой водой с добавлением средств от накипи. Необходимо залить в ПГ 1.5 литра воды, добавить необходимое количество средства от накипи, довести до кипения, дать воде остыть и слить, прополоскать бак чистой холодной водой.

3.2.Периодически проверять сохранность электроизоляции кабеля электропитания.

3.3.Для приготовления фильтрованной воды рекомендуется использовать фильтры эффективно задерживающие хлор и другой спектр элементов, негативно влияющих на здоровье пациента.

3.4 Гарантия не распространяется на:

- повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка воды не входит в гарантийное обслуживания и должна производится клиентами самостоятельно);

- повреждение, вызванное самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия, или его комплектующих;

- ПГ, подвергающийся ремонту, где либо, не у Компании-производителя.

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Не открывать крышку  аромаемкости во время работы ПГ в режиме «пар».

4.2 Не допускать резкого излома кабелей.

4.3 Запрещается несанкционированное вскрытие блока управления!

4.4. После каждого сеанса выливать скопившийся конденсат из аромаемкости.

4.5. 1 раз в неделю использовать средство от накипи в баке парогенератора.

4. 6. Не наливайте в бак более 1,5 литра воды. Из-за обильного кипения вода выплескивается из парогенератора и заливает электронику, что приводит к поломке парогенератора и не является гарантийным случаем.

5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Вскрывать блок управления запрещено!

7. СХЕМА ПАРОГЕНЕРАТОРА

1 – Паропровод.

2 – Блок управления с таймером и регулятором мощности.

3 – Аромаемкость.

4 – Бак парогенератора для фильтрованной воды находится под крышкой.

5 – Выход пара в бочку

6 – Включение/выключение всего парогенератора

7 – Дистанционный пульт управления. (*- вкл./выкл., *- установка таймера, *- установка мощности)

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Изготовитель гарантирует исправную работу ПГ при соблюдении вышеизложенных правил эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок: 6 месяцев с момента  продажи.

6.3. Компания «Алтайская баня» снимает  с себя ответственность и прекращает действие гарантии за неправильное использование прибора или за пользование им не в соответствии с инструкцией.

6.4. Для персонала предлагаем приобрести отдельную инструкцию, которую необходимо разместить на стене рядом с парогенератором.

Гарантийный талон Наименование парогенератора: "Термо" МАКСИ Дата изготовления: 2018 год Дата отправки:____________________________ Подпись продавца : __________(______________) М.п. Гарантийный срок 6 месяцев со дня отправки.